|  | Перед вводом в эксплуатацию обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации! В противном случае Вы можете подвергнуться опасности! Обслуживание аппарата могут выполнять только лица, ознакомленные с соответствующими инструкциями по технике безопасности! |
| --- | --- |

|  | Указания по технике безопасности |
| --- | --- |
|  | Соблюдайте правила предупреждения несчастных случаев! Несоблюдение следующих мер безопасности может быть опасным для жизни! Использование по назначению Данный аппарат изготовлен на современном уровне техники в соответствии с действующими стандартами и нормативами. Он должен использоваться исключительно по прямому назначению (см. раздел "Ввод в эксплуатацию / Область применения"). Использование не по назначению Данный аппарат может представлять опасность для людей, животных и материальных ценностей, если он • используется не по прямому назначению, • эксплуатируется необученным и неквалифицированным персоналом, • ненадлежащим образом конструктивно изменен или переоборудован. |
|  | В настоящем руководстве по эксплуатации описывается безопасное обращение со сварочным аппаратом. Поэтому, прежде всего, следует внимательно прочитать и понять руководство, а затем приступать к работе. Каждый работник, связанный с эксплуатацией, обслуживанием или ремонтом сварочного аппарата, должен прочитать данное руководство по эксплуатации и выполнять все указания, в особенности касающиеся техники безопасности. В случае необходимости это должно подтверждаться подписью. Кроме того, должны соблюдаться • соответствующие предписания по предупреждению несчастных случаев, • общепринятые правила техники безопасности, • национальные правила и т.д. |
|  | Для сварочных работ следует надевать соответствующую сухую защитную одежду (например, перчатки). • Защищать глаза и лицо защитной маской. |
|  | Поражение электрическим током может быть опасным для жизни! • Не прикасайтесь к деталям аппарата, которые находятся под напряжением. • Аппарат должен подключаться только к правильно заземленным розеткам. • Эксплуатация аппарата допускается только с исправным кабелем, оснащенным защитным проводом и штекером. • Неквалифицированно отремонтированный штекер или поврежденная изоляция сетевого кабеля могут привести к поражению электрическим током. • Вскрытие корпуса аппарата допускается только уполномоченным квалифицированным персоналом. • Перед тем, как открывать, вытащите вилку сетевого кабеля из розетки! Простого выключения аппарата недостаточно. Подождите 2 минуты, пока не разрядятся конденсаторы. • Сварочную горелку и держатель электродов всегда следует класть на изолирующую подкладку. • Не допускается использование аппарата для размораживания труб! |
|  | Даже прикосновение к электрооборудованию под низким напряжением может вызвать шок и привести к несчастному случаю, поэтому: • Перед началом работ на платформе или на лесах обеспечить страховку от падения. • При сварке надлежащим образом обращаться с зажимом массы, горелкой и изделием, не использовать их не по назначению. Не прикасаться незащищенной кожей к токоведущим частям. • Заменять электроды только в сухих перчатках. • Не использовать горелку или кабель массы с поврежденной изоляцией. |
|  | Дым и выделяющиеся газы могут привести к удушью и отравлению! • Не вдыхать дым и газы. • Обеспечить достаточный приток свежего воздуха. • Не допускать попадания паров растворителей в зону излучения сварочной дуги. Пары хлорированных углеводородов под действием ультрафиолетового излучения могут превращаться в токсичный фосген. |
|  | Изделие, разлетающиеся искры и капли очень горячие! • Не допускать пребывания детей и животных в рабочей зоне. Их поведение может быть непредсказуемым. • Удалить из рабочей зоны резервуары с горючими или взрывоопасными жидкостями. Существует опасность пожара и взрыва. • Не допускать нагрева взрывоопасных жидкостей, порошков или газов в процессе сварки или резки. Опасность взрыва существует также в том случае, если кажущиеся неопасными вещества в закрытых сосудах могут создавать повышенное давление в результате нагрева. |
|  | Берегитесь возникновения пламени! • Должна быть исключена любая возможность возникновения пламени. Пламя может возникнуть, например, от разлетающихся искр, раскаленных деталей или горячего шлака. • Следует постоянно контролировать, не возникли ли в рабочей зоне очаги возгорания. • Не следует носить в карманах легко воспламеняемые предметы, такие, как, например, спички и зажигалки. • Вблизи зоны выполнения сварочных работ необходимо обеспечить наличие огнетушителей, соответствующих виду сварки, и легкость доступа к ним. • Резервуары, в которых содержались горюче-смазочные материалы, должны быть тщательно очищены перед началом сварочных работ. При этом просто опорожнить резервуары недостаточно. • После сварки изделия прикасаться к нему или приближать его к воспламеняющимся материалам можно только после того, как оно достаточно охладится. • Блуждающие сварочные токи могут полностью разрушить систему защиты домашнего электрооборудования и вызвать пожар. Перед началом сварочных работ следует убедиться в том, что зажим массы надлежащим образом закреплен на изделии или сварочном столе и между изделием и источником тока имеется прямое электрическое соединение. |
|  | Шум, превышающий уровень 70 дБ, может привести к длительной потере слуха! • Используйте соответствующие средства защиты слуха (защитные наушники или вкладыши). • Следите за тем, чтобы от шума не страдали люди, находящиеся в рабочей зоне. |
|  | При работе сварочного аппарата или генерировании импульсов высокого напряжения в узле зажигания возможно, возникновение помех от электрических и электромагнитных полей. • Согласно стандарту EN 50199 "Электромагнитная совместимость", аппараты предназначены для эксплуатации в промышленных зонах. Если же они используются, например, в жилых районах, то могут возникать проблемы, связанные с необходимостью обеспечения электромагнитной совместимости. • При нахождении в непосредственной близости от сварочного аппарата может нарушиться функционирование кардиостимуляторов. • Возможно нарушение функционирования электронных устройств (например, устройств обработки данных, станков с ЧПУ), находящихся вблизи места сварки! • Возможны помехи в прочих силовых, управляющих, сигнальных и телекоммуникационных кабелях, расположенных над, под и рядом со сварочным оборудованием. |
|  | Электромагнитные помехи должны быть уменьшены до такого уровня, при котором они не будут влиять на функционирование. Возможные меры по их уменьшению: • Сварочные аппараты должны регулярно обслуживаться (см. раздел "Обслуживание и уход") • Сварочные провода должны быть по возможности короткими, и прокладывать их следует вместе или поближе друг к другу на полу. • Влияние излучения может быть уменьшено выборочным экранированием проводки и устройств, расположенных поблизости. |
|  | Ремонт и модификация аппарата допускается только уполномоченным квалифицированным персоналом! При несанкционированном вмешательстве гарантия теряет силу! |

|  | Транспортировка и установка |
| --- | --- |
|  | Аппараты должны транспортироваться и эксплуатироваться только в вертикальном положении! |
|  | Перед перемещением отключить сетевую вилку и уложить на аппарат. |
|  | Устойчивость аппарата против опрокидывания обеспечивается только при углах наклона до 10° (согласно EN 60974-1). |
|  | Закрепить газовый баллон! • Установить баллоны с защитным газом в предусмотренные для него гнезда и закрепить их цепью. • Соблюдать осторожность при обращении с газовыми баллонами; не бросать, не нагревать, принять меры против опрокидывания! • При транспортировке краном снять газовые баллоны со сварочного аппарата. |
|  | Условия окружающей среды Это устройство нельзя эксплуатировать во взрывоопасном помещении. При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия: Диапазон температуры окружающего воздуха • при сварке: -10°C … +40°C *), • при транспортировке и хранении -25°C … +55°C *). *) При соблюдении применения соответствующей охлаждающей жидкости. |
|  | относительная влажность воздуха • до 50% при 40°C • до 90% при 20°C Окружающий воздух не должен содержать повышенные количества пыли, кислот, агрессивных газов или веществ и т.п., если только они не образуются в процессе сварки. Примеры необычных условий эксплуатации: • необычный агрессивный дым, • пар, • чрезмерно плотный масляный туман, • необычные колебания или удары, • чрезмерная запыленность, например, пыль от шлифовальных работ и пр., • тяжелые погодные условия, • необычные условия на берегу моря или на борту судна. При установке аппарата обеспечить свободный приток и вытяжку воздуха. Аппарат испытан согласно классу защиты IP23, что означает: • защиту против проникновения внутрь посторонних жестких предметов ∅ > 12 мм, • защиту от брызг воды при углах падения до 60° относительно вертикали. |

Описание и работа.

## Назначение.

Источники для ручной дуговой сварки инверторного типа START  200 PFC, предназначены для питания сварочной дуги при проведении следующих сварочных работ:

- Ручной сварки изделий из углеродистых и легированных сталей штучными электродами с основным, рутиловым и целлюлозным покрытием диаметром от 1.5 мм до 4 мм.

- Резки и строжки металла угольными или металлическими электродами;

- Ручной сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов черных и цветных металлов (кроме алюминия) с контактным возбуждением дуги.

Технические характеристики.

| Модель Параметр | START -200PFC |
| --- | --- |
| Питающее напряжение | Одна фаза 98V-165V， 50/60Hz | Одна фаза 177V-265V， 50/60Hz |
|  | TIG | MMA | TIG | MMA |
| Номинальный потребляемый ток（A） | 20 | 30 | 19 | 25 |
| Потребляемая мощность（KW） | 2 | 3 | 4.2 | 5.5 |
| Cos φ | 0.99 | 0.99 |
| Сварочный ток （A） | 10～125 | 10～200 |
| Напряжение холостого хода(V) | 66 | 66 |
| КПД | ≥85％ | ≥85％ |
| ПВ（40℃，цикл 10 минут） | 60% 125A | 50% 125A | 70% 200A | 60% 200A |
|  | 100% 100A | 100% 90A | 100% 160A | 100% 160A |
| Степень защиты | IP23 |
| Класс изоляции | F |
| Габаритные размеры （Д×Ш×В）（мм） | 360×114×220 |
| Масса （кг） | 4,5 |

Инверторы START  имеют ряд функций предназначенных для облегчения работы и повышению безопасности:

Hot start – выдает ток повышенной интенсивности в момент розжига дуги;

Arc force – выдает повышенный ток по сравнению с током сварки, чтобы избежать прилипания электрода в момент его погружения в жидкий металл;

Anti sticking – позволяет легко отделить электрод не вызывая его покраснения в случае прилипания;

Принцип работы.

Преобразование электрической энергии в источнике осуществляется в четыре этапа:

- Выпрямление напряжения питающей сети и сглаживание его емкостным фильтром.

- Коррекция коэффициента мощности (Cos φ ) в блоке PFC

- Преобразование постоянного напряжения в переменное – повышенной частоты. Преобразование осуществляется узлом инвертора, ключевыми элементами которого являются мощные IGBT транзисторы. Частота напряжения на выходе блока около 20 кГц.

- Трансформация и гальваническая развязка напряжения высокой частоты с помощью трансформатора напряжения.

- Выпрямление напряжения высокой частоты.

- Сглаживание выпрямленного напряжения индуктивным фильтром

Управление количеством передаваемой энергии осуществляется в узле инвертора с помощью регулирования длительности полуволн напряжения – широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Задание для узла инвертора формирует система управления источника. Система управления величину сварочного тока и напряжения, сравнивает их с требуемыми выходными характеристиками источника и меняет количество передаваемой энергии.

Вольт – амперная характеристика

Аппараты для ручной дуговой сварки START имеют падающую вольт-амперную характеристику. При сварке MMA, соотношение между напряжением в дуге U2 и сварочным током I2 выглядит следующим образом:

при I2 ≤600A，U2＝20＋0.04 I2（B）；при I2＞600A，U2＝44（V）.

Продолжительность включения и перегрузки.

| Продолжительность включения (ПВ)означает рабочий цикл, который определяется как доля времени, которое источник может работать непрерывно в течении определенного времени (10 минут). Соотношение между ПВ и выходным током источника показано на рисунке. При перегреве силовой части инвертора срабатывает температурный датчик, который подаст команду на схему управления на выключение инвертора. Выходной ток отключается, загорится сигнальная лампа на передней панели прибора. После охлаждения источника до допустимой температуры, инвертор автоматически включится, а сигнальная лампа погаснет. |  |
| --- | --- |

|  | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | Общее Внимание! – Опасность от электрического тока! Соблюдайте правила техники безопасности, приведенные на первых страницах Подключайте кабели и разъемы (например: держатели электродов, сварочные горелки, кабель массы, интерфейсы) только к выключенному аппарату. |
|  | Монтаж Следите за тем, чтобы аппарат был устойчиво установлен и надежно закреплен. Для модульных систем (источник тока, транспортная тележка, модуль охлаждения) следует соблюдать требования руководств по эксплуатации к соответствующим аппаратам. Устанавливайте аппарат таким образом, чтобы имелся нормальный доступ к элементам управления |
|  | Подключение к электросети Рабочее напряжение, указанное в табличке с номинальными данными, должно совпадать с сетевым напряжением! • Вставить вилку отключенного устройства в соответствующую розетку. |
|  | Следует подключить соответствующий штекер к сетевому разъёму устройства! Подключение должен производить специалист-электрик в соответствии с действующими законами государства и инструкциями. Последовательность фаз на трехфазных аппаратах может быть любой; она не оказывает влияния на направление вращения вентилятора! |
|  | Охлаждение аппарата Для обеспечения оптимальной продолжительности включения (ПВ) силовой части необходимо: • Не загораживать воздухозаборные и воздуховыпускные вентиляционные отверстия аппарата, • защитить аппарат от проникновения внутрь металлических частиц, пыли или иных посторонних тел. |

## Общий вид

| Поз. | Символ | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Сигнальная лампа "Готовность" Сигнальная лампа загорается, если аппарат включен и готов к работе |
| 2 |  | Сигнальная лампа "Перегрузка" Сигнальная лампа загорается при включении системы защиты от перегрева |
| 3 |  | Поворотная ручка сварочного тока Плавная регулировка сварочного тока от минимального до максимального тока. |
| 4 |  |  | Клавиша выбора режимы работы |
|  |  |  | Ручная сварка стержневыми электродами |
|  |  |  | Сварка Tig |

Схема подключения аппарата для MMA сварки.

Схема подключения аппарата для Tig сварки.

Электрическая дуга зажигается при соприкосновении электрода с изделием:

a) Газовое сопло горелки и наконечник вольфрамового электрода необходимо осторожно установить на изделие (протекает ток контактного зажигания, независимо от настроенного значения основного тока).

b) Горелку нагнуть через газовое сопло, пока между наконечником электрода и изделием не останется зазор 2-3 мм (загорается дуга, значение тока поднимается до настроенного значения основного тока).

c) Поднять горелку и повернуть в нормальное положение.

Закончить сварку: Отвести горелку от изделия, пока не потухнет дуга.

Ремонт

Ремонт и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным и авторизованным персоналом, в противном случае гарантийные обязательства аннулируются. По всем вопросам технического обслуживания следует обращаться к дилерам. Возврат аппарата в гарантийных случаях может производиться только через это предприятие. Для замены используйте только оригинальные запасные и быстроизнашивающиеся детали.

Гарантийные обязательства и срок действия гарантии

На сварочные аппараты серии START предоставляется  гарантия на безупречную работу на срок 12 месяцев с даты покупки.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие механические или электротермические повреждения:

- по причине аварий, воздействия огня или жидкости, ударных воздействий, неправильной эксплуатации или небрежного обращения,

- по причинам, возникшим в процессе установки, освоения, модификации или использования изделия неправильным образом (в том числе в недопустимых или недокументированных режимах),

- во время транспортировки изделия,

- при использовании некачественных расходных  материалов,

- в случае если изделие было вскрыто и ремонтировалось не в уполномоченной организации.

Гарантийный ремонт не осуществляется

- при неисправностях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов жидкостей, насекомых и т.п.,

- в случае модифицирования схемных и конструктивных исполнений компонентов

Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы и другие узлы, имеющие естественный ограниченный период эксплуатации

Производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

|  |  |  | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № - от 20 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изделие | Сварочный инвертор |  | Модель | START 200 PFC |
|  |  |  |  | Срок гарантии | 1 года |
|  |  |  | Дата отгрузки |  |
|  | Адрес фирмы продавца: |  | Подпись продавца _______ М П |
|  | Телефон фирмы продавца: |  |  |
|  | покупатель |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

2013.03

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНВЕРТОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ РУЧНОЙ

ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ

START 200 PFC