|  | Указания по технике безопасности |
| --- | --- |
|  | Соблюдайте правила предупреждения несчастных случаев! Несоблюдение следующих мер безопасности может быть опасным для жизни! Использование по назначению Данный аппарат изготовлен на современном уровне техники в соответствии с действующими стандартами и нормативами. Он должен использоваться исключительно по прямому назначению (см. раздел "Ввод в эксплуатацию / Область применения"). Данный аппарат может представлять опасность для людей, животных и материальных ценностей, если он • используется не по прямому назначению, • эксплуатируется необученным и неквалифицированным персоналом, • ненадлежащим образом конструктивно изменен или переоборудован. |
|  | В настоящем руководстве по эксплуатации описывается безопасное обращение с установкой воздушно – плазменной резки. Поэтому, прежде всего, следует внимательно прочитать и понять руководство, а затем приступать к работе. Каждый работник, связанный с эксплуатацией, обслуживанием или ремонтом изделия, должен прочитать данное руководство по эксплуатации и выполнять все указания, в особенности касающиеся техники безопасности. В случае необходимости это должно подтверждаться подписью. Кроме того, должны соблюдаться • соответствующие предписания по предупреждению несчастных случаев, • общепринятые правила техники безопасности, • национальные правила и т.д. |
|  | Для работ с установкой следует надевать соответствующую сухую защитную одежду (например, перчатки). • Защищать глаза и лицо защитной маской. |
|  | Поражение электрическим током может быть опасным для жизни! • Не прикасайтесь к деталям аппарата, которые находятся под напряжением. • Аппарат должен подключаться только к правильно заземленным розеткам. • Эксплуатация аппарата допускается только с исправным кабелем, оснащенным защитным проводом и штекером. • Неквалифицированно отремонтированный штекер или поврежденная изоляция сетевого кабеля могут привести к поражению электрическим током. • Вскрытие корпуса аппарата допускается только уполномоченным квалифицированным персоналом. • Перед тем, как открывать, вытащите вилку сетевого кабеля из розетки! Простого выключения аппарата недостаточно. Подождите 2 минуты, пока не разрядятся конденсаторы. • Не допускается использование аппарата для размораживания труб! |
|  | Даже прикосновение к электрооборудованию под низким напряжением может вызвать шок и привести к несчастному случаю, поэтому: • Перед началом работ на платформе или на лесах обеспечить страховку от падения. • При резке надлежащим образом обращаться с зажимом массы, горелкой и изделием, не использовать их не по назначению. Не прикасаться незащищенной кожей к токоведущим частям. • Не использовать горелку или кабель массы с поврежденной изоляцией. |
|  | Дым и выделяющиеся газы могут привести к удушью и отравлению! • Не вдыхать дым и газы. • Обеспечить достаточный приток свежего воздуха. • Не допускать попадания паров растворителей в зону излучения плазменной дуги. Пары хлорированных углеводородов под действием ультрафиолетового излучения могут превращаться в токсичный фосген. |
|  | Изделие, разлетающиеся искры и капли очень горячие! • Не допускать пребывания детей и животных в рабочей зоне. Их поведение может быть непредсказуемым. • Удалить из рабочей зоны резервуары с горючими или взрывоопасными жидкостями. Существует опасность пожара и взрыва. • Не допускать нагрева взрывоопасных жидкостей, порошков или газов в процессе сварки или резки. Опасность взрыва существует также в том случае, если кажущиеся неопасными вещества в закрытых сосудах могут создавать повышенное давление в результате нагрева. |
|  | Берегитесь возникновения пламени! • Должна быть исключена любая возможность возникновения пламени. Пламя может возникнуть, например, от разлетающихся искр, раскаленных деталей или горячего шлака. • Следует постоянно контролировать, не возникли ли в рабочей зоне очаги возгорания. • Не следует носить в карманах легко воспламеняемые предметы, такие, как, например, спички и зажигалки. • Вблизи зоны выполнения сварочных работ необходимо обеспечить наличие огнетушителей и легкость доступа к ним. • Резервуары, в которых содержались горюче-смазочные материалы, должны быть тщательно очищены перед началом работ. При этом просто опорожнить резервуары недостаточно. • После резки изделия прикасаться к нему или приближать его к воспламеняющимся материалам можно только после того, как оно достаточно охладится. • Блуждающие сварочные токи могут полностью разрушить систему защиты домашнего электрооборудования и вызвать пожар. Перед началом сварочных работ следует убедиться в том, что зажим массы надлежащим образом закреплен на изделии или сварочном столе и между изделием и источником тока имеется прямое электрическое соединение. |
|  | Шум, превышающий уровень 70 дБ, может привести к длительной потере слуха! • Используйте соответствующие средства защиты слуха (защитные наушники или вкладыши). • Следите за тем, чтобы от шума не страдали люди, находящиеся в рабочей зоне. |
|  | • Согласно стандарту EN 50199 "Электромагнитная совместимость", аппараты предназначены для эксплуатации в промышленных зонах. Если же они используются, например, в жилых районах, то могут возникать проблемы, связанные с необходимостью обеспечения электромагнитной совместимости. • При нахождении в непосредственной близости от установки может нарушиться функционирование кардиостимуляторов. • Возможно нарушение функционирования электронных устройств (например, устройств обработки данных, станков с ЧПУ), находящихся вблизи места сварки! • Возможны помехи в прочих силовых, управляющих, сигнальных и телекоммуникационных кабелях, расположенных над, под и рядом со сварочным оборудованием. |
|  | Электромагнитные помехи должны быть уменьшены до такого уровня, при котором они не будут влиять на функционирование. Возможные меры по их уменьшению: • Сварочные аппараты должны регулярно обслуживаться (см. раздел "Обслуживание и уход") • Влияние излучения может быть уменьшено выборочным экранированием проводки и устройств, расположенных поблизости. |
|  | Ремонт и модификация аппарата допускается только уполномоченным квалифицированным персоналом! При несанкционированном вмешательстве гарантия теряет силу! |

|  | Транспортировка и установка |
| --- | --- |
|  | Аппараты должны транспортироваться и эксплуатироваться только в вертикальном положении! |
|  | Перед перемещением отключить сетевую вилку и уложить на аппарат. |
|  | Устойчивость аппарата против опрокидывания обеспечивается только при углах наклона до 10° (согласно EN 60974-1). |
|  | Условия окружающей среды Это устройство нельзя эксплуатировать во взрывоопасном помещении. При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия: Диапазон температуры окружающего воздуха • при резке: -10°C … +40°C *), • при транспортировке и хранении -25°C … +55°C *). |
|  | относительная влажность воздуха • до 50% при 40°C • до 90% при 20°C Окружающий воздух не должен содержать повышенные количества пыли, кислот, агрессивных газов или веществ и т.п., если только они не образуются в процессе сварки. Примеры необычных условий эксплуатации: • необычный агрессивный дым, • пар, • чрезмерно плотный масляный туман, • необычные колебания или удары, • чрезмерная запыленность, например, пыль от шлифовальных работ и пр., • тяжелые погодные условия, • необычные условия на берегу моря или на борту судна. При установке аппарата обеспечить свободный приток и вытяжку воздуха. Аппарат испытан согласно классу защиты IP23, что означает: • защиту против проникновения внутрь посторонних жестких предметов ∅ > 12 мм, • защиту от брызг воды при углах падения до 60° относительно вертикали. |

|  | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | Общее Внимание! – Опасность от электрического тока! Соблюдайте правила техники безопасности, приведенные на первых страницах. Подключайте кабели и разъемы (например: держатели электродов, сварочные горелки, кабель массы, интерфейсы) только к выключенному аппарату. |
|  | Монтаж Следите за тем, чтобы аппарат был устойчиво установлен и надежно закреплен. Для модульных систем (источник тока, транспортная тележка, модуль охлаждения) следует соблюдать требования руководств по эксплуатации к соответствующим аппаратам. Устанавливайте аппарат таким образом, чтобы имелся нормальный доступ к элементам управления |
|  | Подключение к электросети Рабочее напряжение, указанное в табличке с номинальными данными, должно совпадать с сетевым напряжением! • Вставить вилку отключенного устройства в соответствующую розетку. |
|  | Следует подключить соответствующий штекер к сетевому разъёму устройства! Подключение должен производить специалист-электрик в соответствии с действующими законами государства и инструкциями. Последовательность фаз на трехфазных аппаратах может быть любой; она не оказывает влияния на направление вращения вентилятора! |
|  | Охлаждение аппарата Для обеспечения оптимальной продолжительности включения (ПВ) силовой части необходимо: • Не загораживать воздухозаборные и воздуховыпускные вентиляционные отверстия аппарата, • защитить аппарат от проникновения внутрь металлических частиц, пыли или иных посторонних тел. |

## Технические характеристики.

| Модель Параметр | WEGA CUT-60 |
| --- | --- |
| Питающее напряжение | 3х380 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 6.75 |
| ПВ（40°С，цикл 10 минут） | 60% / 60А | 100% / 46А |
| Напряжение холостого хода, В | 315 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 20 - 60 |
| Максимальная толщина резки низкоуглеродистой стали, мм | 35 |
| Качественная резка, мм | Низкоуглеродистая сталь | ≤25 |
|  | Нержавеющая сталь | ≤25 |
|  | Алюминий | ≤20 |
|  | Медь | ≤14 |
| Рабочее давление воздуха, bar | 5.5 |
| Максимальное давление воздуха на входе источника, bar | 8 |
| Степень защиты | IP 23S |
| Класс изоляции | F |
| Масса, кг | 24 |
| Габаритные размеры （Д×Ш×В）（мм） | 520х240х400 |

| Подключение к электросети Рабочее напряжение, указанное в табличке с номинальными данными, должно совпадать с сетевым напряжением! Перед включением источника в сеть необходимо надежно присоединить корпус источника посредством болта, расположенного на его задней панели, к контуру защитного заземления. Питание источника должно осуществляться от сети с допустимой нагрузкой не менее 15 кВА, защищенной автоматическим выключателем или плавкими предохранителями. |  |
| --- | --- |

## Общий вид

| 1. | Индикатор ВКЛЮЧЕНИЯ |
| --- | --- |
| 2. | Индикатор перегрузки. Индикатор загорается при перегреве аппарата, либо при превышении максимального рабочего тока |
| 3. | Индикатор неправильно установленного плазмотрона и низкого давления воздуха |
| 4. | Индикатор напряжения на плазмотроне, горит при нажатой клавише плазмотрона. |
| 5. | Регулятор тока |
| 6. | Переключатель стандартная резка / резка перфорированного металла |
| 7. | Обратный кабель с зажимом |
| 8. | Центральный адаптер плазмотрона |
| 9. | Манометр |
| 10. | Штуцер подключения воздуха |
| 11. | Сетевой выключатель |
| 12. | Сетевой кабель |

## Плазмотрон

В комплект поставки входит плазмотрон PT-60 длиной 6 метров.

| 1 | CS09603 | плазмотрон PT-60 70º |
| --- | --- | --- |
| 1а | CS51620.60 | Кольцо резиновое |
| 2 | CS09605 | Корпус плазмотрона с клавишей |
| 2а | CS07301.20 | Клавиша |
| 3 | CS52582 | Электрод |
| 4 | CS60028 | Диффузор газовый |
| 5 | CS51318.06 | Сопло 0.65 мм, ток резки 10-20А |
|  | CS51318.08 | Сопло 0.8 мм, ток резки 20-30А |
| 6 | CS51312P.09 | Сопло 0.9 мм, ток резки 30-40А |
| 7 | CS51313.P10 | Сопло 1.0 мм, ток резки 40-50А |
|  | CS51313.P11 | Сопло 1.1 мм, ток резки 50-60А |
| 8 | CS52583 | Удлиненный электрод |
| 9 | CS51318L.06 | Удлиненное сопло 0.65 мм, ток резки 10-20А |
|  | CS51318L.08 | Удлиненное сопло 0.8 мм, ток резки 20-30А |
| 10 | CS51314.09 | Удлиненное сопло 0.9 мм, ток резки 30-40А |
| 11 | CS60389 | Насадка защитная |
| 12 | CS60432 | Насадка U-образная |

Начало работы

- Подключите сетевой кабель к питающему напряжению.

- Проверьте правильность установки расходных частей плазмотрона.

- Подключите рукав с сжатым воздухом к штуцеру на задней панели.

- Переведите положение сетевого выключателя (11) в положение ON,  светодиод (1) должен загореться.

- Подключите обратный кабель к изделию.

- Проверьте давление воздуха, максимальное давление на входе источника должно быть не более 8 bar, минимальное 4.

- Установите переключатель 6 в верхнее положение для стандартной резки, либо в нижнее для резки перфорированного металла.

ВНИМАНИЕ! В режиме резки перфорированного металла, пилотная дуга включается автоматически, что приводит к более частому выходу из строя расходных деталей

- Установите потенциометром (3) необходимый ток резки.

|  | Техническое обслуживание и уход |
| --- | --- |
|  | Общее Настоящий прибор практически не требует технического обслуживания при эксплуатации в пределах указанных параметров окружающей среды и при нормальных рабочих условиях, ему требуется минимум ухода. Однако для обеспечения безупречного функционирования сварочного аппарата необходимо выполнять некоторые работы. К ним относятся регулярные чистки и проверки, периодичность которых зависит от степени загрязнения окружающего воздуха и длительности эксплуатации аппарата. |
|  | Чистка, проверка и ремонт аппаратов должны выполняться только квалифицированным и дееспособным персоналом. Дееспособный специалист – это специалист, который, опираясь на свое образование, знания и опыт, в состоянии распознать возможные опасности и их последствия при проверке источников сварочного тока, а также в состоянии предпринять соответствующие меры обеспечения безопасности. Если результаты одной из перечисленных проверок окажутся отрицательными, то аппарат запрещается эксплуатировать до тех пор, пока неисправность не будет устранена и не будет произведена повторная проверка. |
|  | Чистка Для проведения чистки аппарат необходимо надежно отсоединить от сети. ВЫНУТЬ СЕТЕВУЮ ВИЛКУ! (Отключение с помощью выключателя или путем вывинчивания предохранителя не обеспечивает достаточно надежного отсоединения от сети.) Выждать 2 минуты, пока не разрядятся внутренние конденсаторы. Снять крышку корпуса. Обслуживание отдельных узлов производится следующим образом: Источник тока: Если в источнике тока скопилось значительное количество пыли, то ее следует выдуть сжатым воздухом, не содержащим масла и воды. Электрический блок: Печатные платы с электронными компонентами нельзя обдувать струей сжатого воздуха, используйте для этого пылесос. |

Ремонт

Ремонт и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным и авторизованным персоналом, в противном случае гарантийные обязательства аннулируются. По всем вопросам технического обслуживания следует обращаться к дилерам WIT. Возврат аппарата в гарантийных случаях может производиться только через это предприятие. Для замены используйте лишь оригинальные запасные и быстроизнашивающиеся детали.

Комплектация:

- Установка воздушно-плазменной резки Wega CUT-60

- Плазмотрон  PT-60 с евроадаптером  6м с начальным комплектом расходных частей.

Гарантийные обязательства и срок действия гарантии

На аппараты серии WEGA предоставляется  гарантия на безупречную работу на срок 24 месяца с даты покупки.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие механические или электротермические повреждения (в том числе вздутия микросхем):

- по причине аварий, воздействия огня или жидкости, ударных воздействий, неправильной эксплуатации или небрежного обращения,

- по причинам, возникшим в процессе установки, освоения, модификации или использования изделия неправильным образом (в том числе в недопустимых или недокументированных режимах),

- во время транспортировки изделия,

- при использовании некачественных расходных  материалов,

- в случае если изделие было вскрыто и ремонтировалось не в уполномоченной организации.

Гарантийный ремонт не осуществляется

- при неисправностях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов жидкостей, насекомых и т.п.,

- в случае модифицирования схемных и конструктивных исполнений компонентов

Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы и другие узлы, имеющие естественный ограниченный период эксплуатации

Производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

|  |  |  | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № - от 20 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изделие | Установка воздушно плазменной резки |  | Модель | WEGA CUT-60 |
|  | Серийный номер |  |  | Срок гарантии | 2 года |
|  |  |  | Дата отгрузки |  |
|  | Адрес фирмы продавца: |  | М П фирмы продавца |
|  | Телефон фирмы продавца: |  |  |
|  | покупатель |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

ПОРТАТИВНАЯ УСТАНОВКА ВОЗДУШНО – ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

WEGA CUT-60

Электрощит

Автоматический

выключатель

3~380В

Болт

заземления

Кабель заземления

3~380В

Задняя

панель